Исследование влияния типа контролируемого источника первичного поля на возбуждение и распространение крайне низкочастотных электромагнитных волн в неоднородной среде.

Любчич В.А.

Полярный геофизический институт, г. Апатиты, Россия

С целью изучения влияния типа контролируемого источника первичного поля на процессы возбуждения и распространения электромагнитных волн крайне низкочастотного диапазона в неоднородной среде были выполнены модельные вычисления. По результатам моделирования было установлено, что максимальные амплитуды функции источников вторичных аномальных электромагнитных полей (плотность фиктивного магнитного тока) наблюдаются для погруженной наклонной линии. Данный тип источника моделировал линию, опущенную в скважину при проведении работ методом заряда. Также было проведено сравнение результатов интерпретации экспериментальных геофизических данных, полученных на участке Лойпишнюн Мончегорского рудного района с помощью радиоголографического метода и метода мелкомасштабного заряда. По результатам интерпретации была построена модель рудной зоны для участка Лойпишнюн. Для данной модели анализировались амплитуды компонент аномального электромагнитного поля в зависимости от типа контролируемого источника и частоты первичного электромагнитного поля. Проведенные исследования позволяют сделать вывод о целесообразности комбинирования метода заряда и радиоголографической методики для визуализации электропроводящих аномальных зон, перспективных на обнаружение рудных полезных ископаемых.