Риометрические наблюдения в обсерваториях ПГИ

Ю.В. Федоренко, А.В. Ролдугин, А.В. Ларченко, М.В Филатов, С.В. Пильгаев, Д.С. Швецов, М.В. Кузнецова

Для исследования пространственной структуры D-области ионосферы в ПГИ разворачивается сеть риометрических станций.	С лета 2023 г. в обсерваториях Ловозеро (67.97° N, 35.02°E) и Туманный (69.07° N, 35.73° E)  ведутся измерения поглощения космического радиошума. В этих обсерваториях одновременно работают по два риометра с апертурами приемных антенн ±22° и ±60°. Узконаправленная антенна представляет собой фазированную антенную решетку 2х2, элементами которой являются трехэлементные антенны типа «волновой канал». В обс. Баренцбург (арх. Шпицберген, 78.08° N 14.20° E) в настоящее время эксплуатируется риометр с апертурой антенны ±60°. В качестве приемника используется SDR -приемник (Software Defined Radio), работающий в режиме сканирования по частоте диапазона частот 37.5 — 39.5 МГц. В докладе обсуждается устройство риометров и приводятся оценки стабильности их характеристик. Приведены характерные примеры наблюдений риометрического поглощения в пространственных неоднородностях различных размеров. Показано, что регистрация спектра космического радиошума и применение узконаправленной антенны значительно улучшает помехоустойчивость риометра по сравнению с узкополосными широкоапертурными риометрами.