ОБНАРУЖЕНИЕ CНЧ СИГНАЛА ПЕРЕДАТЧИКА ЗЕВС НА НИЗКООРБИТАЛЬНОМ СПУТНИКЕ CSES

Савельева Н.В., Пилипенко В.А., Мазур Н.Г., Федоров Е.Н., Zhao S.

ИФЗ РАН, г. Москва, Россия, nasa2000@yandex.ru

Национальный Космический Центр, г. Пекин, Китай

Показана возможность обнаружения на низкоорбитальном спутнике электромагнитного отклика верхней ионосферы на сверх-низкочастотный (СНЧ) сигнал, сгенерированный наземным протяженным источником ЗЕВС. ЗЕВС состоит из двух горизонтальных антенн по типу линий электропередач, которые запитываются током с амплитудой 200-300 А на частоте 82 Гц.. Длина каждого из проводников составляет ~60 км, а расстояние между ними - ~10 км. ЛЭП заземлены через контактные скважины, идущие под землю на глубину 2-3 км. Проведен анализ данных, полученных с помощью датчика электрического поля EFD, входящего в состав оборудования итало-китайского спутника CSES (China Seismo-Electromagnetic Satellite). Спутник обращается вокруг Земли по солнечно-синхронной круговой орбите на высоте 507 км. Когда спутник находился в районе передатчика ЗЕВС (минимальное удаление ~400 км) над Белым морем, электрический датчик зарегистрировал узкополосное излучение на частоте 82 Гц с амплитудой E~1 мкВ/м. Мы смоделировали пространственную структуру поля СНЧ волн в верхней ионосфере, возбуждаемого линейным горизонтальным током c частотой 82 Гц и длиной 60 км, подвешенным над высокоомным грунтом. С использованием ионосферной модели IRI восстановлены реалистичные высотные профили параметров плазмы во время исследуемых событий. Смоделированные амплитуды электромагнитного отклика верхней ионосферы находятся в разумном согласии со спутниковыми наблюдениями.