Явления в высокоширотной F-области ионосферы, вызванные воздействием мощных КВ радиоволн необыкновенной поляризации комплекса EISCAT/Heating

Н.Ф. Благовещенская 1, T. Д. Борисова 1, А.С. Калишин 1, T. K. Йоман 2, И. Хаггстрем 3

1 Арктический и антарктический научно-исследовательский институт, г. С. Петербург, Россия, nataly@aari.nw.ru

2 Университет Лейсестера, Великобритания,

3 Научная Ассоциация EISCAT, г. Кируна, Швеция

# Представлены результаты экспериментальных исследований явлений в высокоширотной F- области ионосферы, вызванных воздействием мощных КВ радиоволн необыкновенной поляризации (КВ нагревной комплекс EISCAT/HEATING, г. Тромсе, Норвегия). Эксперименты выполнялись при эффективной мощности излучения Рэфф = 450 - 650 МВт. Мощная КВ радиоволна излучалась в направлении магнитного зенита на высоких частотах нагрева, лежащих в диапазоне 6.2 – 8.0 МГц. Отклик ионосферной плазмы на воздействие мощной КВ радиоволны необыкновенной поляризации (Х-мода) контролировался с помощью радара некогерентного рассеяния радиоволн (НР) на частоте 930 МГц, расположенного в непосредственной близости от нагревного комплекса, когерентного КВ радара CUTLASS (SuperDARN) в Ханкасалми, Финляндия, и приемного комплекса для регистрации узкополосного искусственного радиоизлучения ионосферы (ИРИ) вблизи г. С.-Петербург. Основное внимание было уделено исследованию искусственных ионосферных турбулентностей (ионно-акустической и Лэнгмюровской), мелкомасштабных искусственных ионосферных неоднородностей и спектральных компонент узкополосного ИРИ (в полосе 1 кГц) в зависимости от отношения частоты нагрева к критической частоте слоя F2. Было выполнено сравнение между явлениями, возникающими при О- и Х-нагреве высокоширотной ионосферы. Обнаружено, что только при Х-нагреве происходит возбуждение различных узкополосных спектральных компонент в спектре ИРИ, регистрировавшихся на значительном (более 1000 км) расстоянии от КВ нагревного комплекса.