Первые результаты исследования высокоширотного ионосферного

радиоэхо в УКВ и КВ диапазонах по данным радаров ИСЗФ СО РАН.

Лебедев В.П., Кутелев К.А., Гркович К.В., Кушнарев Д.С., Бернгардт О.И.

ИСЗФ СО РАН, Иркутск, Лермонтова 126а,

e-mail:kutelev@iszf.irk.ru

В ИСЗФ СО РАН функционируют два современных радара для диагностики ионосферы методом обратного рассеяния радиоволн -  Иркутский радар некогерентного рассеяния УКВ диапазона (ИРНР,  152-164МГц) и Екатеринбургский когерентный радар КВ диапазона (EKB, 8-20МГц).

Иркутский радар некогерентного рассеяния (ИРНР, 52.8N,103.2E), создан на базе оборудования радиолокационной станции, переданной по конверсии. Регулярные ионосферные эксперименты ведутся с 1993г. Пиковая мощность ИРНР 3.2МВт. В зависимости от решаемых задач и типа объекта пространственное разрешение радара по дальности составляет от 0.1 до 10 километров, по углам - от 1' до 30' , временное разрешение от 0.04 секунды.

Радар EKB (56.5N,58.5E), функционирует в круглосуточном режиме с 2012г. и является аналогом радаров сети SuperDARN. Сектор обзора радара составляет порядка 50 град. (примерно от Новой Земли до Норильска), дальность действия радара до 3.5 тыс.км, с пространственным разрешением 15-60 км. и временным разрешением от долей секунды до 3 мин. (в зависимости от решаемых задач).

В работе анализируются результаты совместных наблюдений мощного рассеяния (радиоавроры) 08/06/2015. Для определения положения радиоавроры разработаны оригинальные методы, учитывающие как особенности среды распространения, так и особенности антенных систем КВ и УКВ радаров. Показано, что пространственное положение КВ и УКВ радиоавроры в эксперименте практически совпадало. Это позволяет использовать радары, как единый комплекс для

диагностики характеристик мелкомасштабных полярных неоднородностей в Е-слое.

Проведен сравнительный анализ характеристик и временной динамики области радиоавроры в КВ и УКВ диапазонах.

Работа выполнена при финансовой поддержке программы Президиума РАН №31.