Модельный комплекс RUSCOSMICS© в задачах исследований вторичных космических лучей на высоких широтах.

Е.А. Маурчев, Ю.В. Балабин

В данной работе рассматривается использование созданного нами программного комплекса RUSCOSMICS© применительно к задачам исследования космических лучей на станции нейтронного монитора г. Апатиты. Непосредственно сам RUSCOSMICS© включает в себя ряд моделей, таких как нейтронные мониторы различных конфигураций, сцинтилляционные детекторы и пропорциональные счетчики различных конфигураций.  Расчет характеристик этих приборов, к примеру, функций отклика или эффективностей регистрации, позволяет расширить область применения данных устройств вплоть до задач точной оценки характеристик источника потока излучения. Отдельным модулем является приложение для расчета прохождения протонов первичных космических лучей через атмосферу Земли, сбора информации о потоках вторичных космических лучей и последующая оценка скорости ионизации. Все полученные модельные результаты жестко верифицируются с имеющимися экспериментальными данными и имеют с ними хорошее согласие.