Наблюдения характеристик атмосфериков в условиях высоких широт.

А. А. Галахов1 galex@pgia.ru , В. В. Пчелкин1 pchelkin@pgia.ru

1. Полярный геофизический институт, Апатиты, Россия

В работе описана экспериментальная установка, разработанная для измерений статистических характеристик потока атмосфериков ОНЧ-диапазона в условиях высоких широт. Приведены результаты экспериментального определения амплитудных спектров атмосфериков по данным регистрации, выполненной на Кольском п-ве в течение периода с  сентября 2014г по январь 2015г. Сравнение со спектрами, полученными в условиях средних широт, показывает смещение высокочастотного максимума в сторону более высоких частот и увеличение ширины провала между максимумами. Установлено относительное увеличение низкочастотного максимума; проанализированы суточные и сезонные изменения спектров.