СПУТНИКОВАЯ РАДИОГОЛОГРАФИЯ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ СВЯЗЕЙ МЕЖДУ ПРОЦЕССАМИ В АТМОСФЕРЕ И ИОНОСФЕРЕ  АРКТИКИ И СЕВЕРНЫХ РЕГИОНОВ РОССИИ

# А.Г. Павельев1, В.М. Смирнов1, С.С. Матюгов1, О.И. Яковлев1

1ФИРЭ  им. В.А. Котельникова РАН, Московская область 141190, Фрязино, пл. Введенского, 1

E-mail: pvlv@ms.ire.rssi.ru

Процессы в ионосфере и атмосфере Арктики существенны для изменения космической погоды, условий радиосвязи, радионавигации и управления в России и соседних регионах. Радиоголографические исследования используют линии радиосвязи между двумя спутниками (или трассы спутник – Земля) для зондирования атмосферы, ионосферы и поверхности Земли. Высокая стабильность сигналов, излучаемых спутниками Земли, позволяет изучать трехмерную структуру атмосферы и ионосферы Земли в глобальном масштабе с высоким пространственным разрешением. Большая протяженность трасс распространения радиоволн создает уникальные возможности для высокоточных измерений эффектов распространения радиоволн, что необходимо для обеспечения успешной работы различных радиосистем связи, навигации и управления [1]. Радиоголографические методы основаны на высокоточных измерениях фазы, частоты, спектра, группового запаздывания, амплитуды и поляризации радиоволн, изменяющихся из-за влияния зондируемой среды. Выбор измеряемых параметров радиосигналов определяется целями исследования и имеющимися техническими средствами. Одним из радиоголографических методов является радиозатменный метод, основанный на использовании высокой стабильности фазы излучаемых сигналов и успешно применяемый при исследовании эффектов распространения радиоволн и трехмерной структуры атмосфер, ионосфер и поверхностей планет [2-5]. Радиозатменное дистанционное зондирование на трассах космический аппарат-Земля в течение последних 50 лет применялось  в качестве мощного инструмента для исследования трехмерной структуры атмосфер, ионосфер и поверхностей планет [6,7]. С 1995 года были начаты эксперименты радиозатменного зондирования атмосферы и ионосферы Земли с помощью стабильных, синхронизированных атомными стандартами частоты, сигналов навигационной системы GPS на трассах навигационный спутник – низкоорбитальные спутники [8-10]. Результаты экспериментов доказали перспективность и конкурентоспособность радиозатменного метода по сравнению с существующими средствами дистанционного зондирования для изучения вертикальной структуры атмосферы и ионосферы Земли в глобальном масштабе с разрешением по высоте в интервале от 0.1 до 1.0 км.

Цель доклада состоит в кратком обзоре задач и достижений спутниковой радиоголографии, основанных на применении сигналов навигационных систем для изучения эффектов распространения радиоволн и дистанционного зондирования.

Представлены результаты применения спутниковой радиоголографии для изучения эффектов распространения радиоволн и дистанционного зондирования околоземного пространства. Обоснован теоретически и подтвержден экспериментально эффект закономерной связи между интенсивностью сигнала и вариациями фазового пути, доплеровской частоты и ускорения эйконала. Создан одночастотный метод измерения поглощения радиоволн на трассах связи спутник-спутник.

Работа частично подержана Программой 07 Президиума РАН

Ключевые слова: Спутниковая радиоголография, дистанционное зондирование, радиозатменный метод, атмосфера, ионосфера, рефракция,  поглощение, распространение радиоволн

ЛИТЕРАТУРА

- Pavelyev A.A., Pavelyev A.G., Matyugov S.S., Yakovlev O.I., Liou Y.A., Zhang K.I., Wickert J. Radio Wave Propagation Phenomena from GPS Occultation Data Analysis. Chapter 5. Pp. 113-154. In the book Wave Propagation. Theories and Applications. Ed. By Yi Zheng. Published by InTech. Janeza Trdine 9, 51000 Rijeka, Chroatia. 2013. ISBN 978-953-51-0979-2. http://dx.doi.org/10.5772/3393. Copyright@2013 InTech.www.intechopen.com.

- Павельев А.Г. О возможности радиоголографических исследований волновых  полей на трассе спутник-спутник. Радиотехника и электроника. 1998. Т. 43. № 8. С. 939-944.

- Hocke, K., Pavelyev, A., Yakovlev, O., Barthes, L., Jakowski, N.: RO data analysis by radio holographic method. J. Atmos.Sol.-Terr. Phys., 1999. V. 61. P. 1169–1177.

- Gorbunov, M.E., Gurvich, A.S., Shmakov, A.V. Backpropagation and radio-holographic methods for investigation of sporadic ionospheric E-layers from Microlab-1 data. Int. J. Remote Sens. 2002. V. 23. P. 675–685.

- Pavelyev A.G., Liou Y.A, Huang C.Y. et al. GPS radio holography for remote sensing of the atmosphere, mesosphere and terrestrial surface from space. GPS Solutions. 2002. V. 6. P. 100-108.

- Яковлев О.И., Павельев А.Г., Матюгов С.С. Спутниковый мониторинг Земли. Радиозатменный мониторинг атмосферы и ионосферы. М. ЛИБРОКОМ. 2014. 206 с.

- Liou Y., Pavelyev A. Simultaneous observations of radio wave phase and intensity variations for locating the plasma layers in the ionosphere.  Geophys. Res. Lett. 2006. V. 33.  L23102.

- Melbourne W.G., Davis E.S., Duncan C.B., Hajj G.A., Hardy K.R., Kursinski E.R., Meehan T.K., Young L.E., Yunck T.P. The application of spaceborne GPS to atmospheric limb sounding and global change monitoring. JPL Publication 94-18. 1994.147 p.

- Gurvich A.S., Krasil’nikova T.G. Navigation satellites for radio sensing of the Earth’s atmosphere. Sov. J. Remote Sens. 1987. V. 6, P. 89–93 (in Russian), 1990. V. 6, P. 1124–1131 (in English).

- Wickert J., Reigber C., Beyerle G., Konig R., Marquardt C., Schmidt T., Grunwaldt L., Galas R., Meehan T. K., MelbourneW.G., Hocke K. Atmosphere sounding by GPS radio occultation: first results from CHAMP. Geophys. Res. Lett. 2001. V. 28. P. 3263–3266.