Влияние рентгеновских солнечных вспышек на собственные частоты Шумановского резонанса

Е. С. Гончаров1,3, А. Н. Ляхов2, Т. В. Лосева2

1ВНИИА им. Духова (г. Москва, ул. Сущевская, д. 22)

2Институт динамики геосфер РАН (г. Москва, Ленинский проспект, д. 38)

3Московский физико-технический институт (МО, г. Долгопрудный, Институтский переулок, д. 9)

В СНЧ диапазоне (5-30 Гц) наблюдаются глобальные резонансы, когда частота колебаний совпадает с собственной частотой резонатора, образованного полостью между Землей и ионосферой, предсказанные теоретически В.О. Шуманом [1952 г].

Шумановские колебания образуют систему стоячих волн, охватывающих весь земной шар. Поэтому характеристики колебаний СНЧ, наблюдаемые в любом пункте, зависят от состояния ионосферы над всеми другими частями земного шара. Следовательно, изучение резонансных колебаний позволяет определять глобальные параметры ионосферы. В настоящей работе впервые применен трехмерный способ расчета собственных частот в приближении FDFD, с самосогласованным определением высоты отражения электромагнитных волн в трехмерном диспергирующем резонаторе с реальной картой проводимости Земной поверхности.

Для описания нижней ионосферы на высотах 40-100 км использовались две модели, при помощи которых была создана база профилей диэлектрической проницаемости и электронной проводимости. Полученная база использовалась в качестве исходных данных для решения задачи на собственные значения. Собственные частоты и добротности Шумановского резонанса при невозмущенной ионосфере хорошо согласующиеся с экспериментом. На основе полученных данных выполнен анализ параметров резонанса, получена оценка влияния проводимости земной поверхности. Воздействие солнечных рентгеновских вспышек рассчитывалось по модели ИДГ РАН, использующей измерения рентгеновских потоков на спутнике GOES и 22-х компонентную плазмохимическую модель ионосферы.

Представлены результаты расчетов для ряда солнечных вспышек различных классов.

Докладчик: Е.С. Гончаров (eggoncharov@yandex.ru)