Мобильный аппаратурно-программный комплекс для исследования искажений частотного спектра радиосигналов КВ диапазона в высоких широтах

Калитёнков Н.В., Гурин А.В., Милкин В.И., Шульженко А.Е.,

# Мурманский Государственный Технический Университет, г.Мурманск(KalitenkovNV@mstu.edu.ru)

Одним из главных условий обеспечения устойчивого функционирования различных радио и радиотехнических систем, в том числе систем радиосвязи, радионавигации и радиолокации является получение в реальном времени необходимой информации о среде распространения радиосигналов, ее изменениях и организация возможности адаптации систем к изменениям среды. Особенно это важно для условий Арктики. В работе представлен малогабаритный, мобильный аппаратурно-программный комплекс для исследования искажений частотного спектра радиосигналов КВ диапазона при возмущениях среды различной природы. Комплекс развернут на базе научно-исследовательской лаборатории кафедры Р и РТКС  в МГТУ и включает в себя 2 независимых комплекта, в каждом: встроенный в персональный компьютер коротковолновый радиоприемник со специальным опорным генератором частоты,  широкополосной КВ антенной, специальным программным обеспечением,  коротковолновый  радиопеленгатор. Представлены результаты экспериментальных исследований искажений спектра, проводящихся с использованием комплекса в различных гелиогеофизических условиях в течение 2015 - 2016 года на долготной  радиотрассе г. Москва - г. Мурманск, протяженностью около 1500км. Исследования широко поддержаны целым рядом геофизических измерений. Обсуждаются наиболее интересные результаты, касающиеся влияния неоднородностей и неравновесных свойств высокоширотной ионосферы на прохождение КВ  и на возможности загоризонтной радиолокации.