Комплекс для мониторинга ионосферных радиоканалов МИР в Арктике

Калитёнков Н.В., Гурин А.В., Милкин В.И., Шульженко А.Е.,

# Мурманский Государственный Технический Университет, г.Мурманск(KalitenkovNV@mstu.edu.ru)

В работе представлен аппаратурно-программный специализированный радиолокационный комплекс морского и наземного  базирования  МИР-МН для обеспечения морской деятельности и в интересах безопасного мореплавания судов в Арктике. Комплекс развернут на базе научно-исследовательской лаборатории кафедры Р и РТКС  в МГТУ и включает в себя два малогабаритных, мобильных устройства либо согласованно либо независимо работающих для решения одной или нескольких задач диагностики ионосферы  и ионосферного распространения радиоволн. Представлены результаты экспериментальной апробации комплекса во время апрельского и майского  морского плавания барка МГТУ «Седов»). Комплекс работал одновременно в конфигурации  барк «Седов» - о.Диксон,  барк «Седов» - Салехард, барк «Седов» -  Соданкюле и  барк «Седов» - С.Петербург. Морская часть комплекса размещалась на барке «Седов», наземные составляющие были размещены на о. Диксон, в Салехарде, в  Соданкюле, в  С.Петербурге. Анализ  экспериментальных данных за отдельные дни плавания, когда анализировалась и информация о геофизической обстановке в регионе, подтверждает   эффективное выполнение поставленных перед комплексом задач. Комплекс готов для проведения исследований, касающиеся влияния неоднородностей и неравновесных свойств полярной ионосферы на работу РТС КВ  диапазона.