Влияние окружающих объектов на потоки космических лучей, регистрируемых наземными детекторами

Ю.В. Балабин

Полярный геофизический институт, Апатиты, Россия.

balabin@pgia.ru

Влияние локальных условий в точке наблюдения на потоки вторичных космических лучей (ВКЛ) являлось предметом исследования и в настоящее время хорошо изучено. В первую очередь существенное влияние оказывают атмосферное давление в точке наблюдения и распределение температуры в столбе воздуха от земли до высот 20-30 км. Плотность нейтронов умеренных энергий зависит также от содержания влаги в почве, а в холодный сезон и от толщины снежного покрова. Названные эффекты изучены, используются методики коррекции данных при изменении локальных условий.

Лаборатория Космических лучей ПГИ имеет широкую линейку детекторов, ведущих мониторинг потоков ВКЛ. Кроме стационарных приборов, таких как нейтронный монитор и бессвинцовая секция монитора, имеются портативные приборы, рассчитанные на работу в экспедициях и поездках. Это детекторы нейтронов тепловых и умеренных энергий, детекторы гамма-излучения на разные диапазоны энергий. В межсезонье, когда эти портативные приборы находятся лаборатории, они включаются в общую систему сбора данных. Перемещение этих приборов в различные места в пределах лабораторного помещение показало, что окружающие объекты также оказывают небольшой, но вполне заметный и значимый эффект. Детектор тепловых нейтронов, размещенный под массивным объектом высокой плотности регистрирует кратковременные увеличения плотности нейтронов (множественные нейтроны). Такие события отсутствуют на аналогичном детекторе, размещенном вдали от плотного объекта. Спектрометр гамма-излучения, находящийся вблизи свинцовой защиты некоторых детекторов, показывает аннигиляционную линию позитронов (511 кэВ), тогда как спектр аналогичного спектрометра, находящегося вдали от свинцовой защиты, аннигиляционной линии не видит вовсе. Предложен механизм, объясняющий эти тонкие эффекты.